## Slide 1
Caratteristiche principali
Problemi di scheduling
Un problema di scheduling richiede l’individuazione delle modalità di assegnamento di una o più risorse (macchina, centro di lavorazione, CPU, stazione) ad una o più attività che devono essere effettuate. Risorse ed attività vengono indicate con i termini macchine e task mentre con il termine job si indica un insieme di task tecnologicamente legati tra loro
dedicata se può svolgere solo determinate operazioni
Una macchina può essere
non dedicata o parallela se può effettuare tutte le operazioni; in questo caso le macchine sono:
  identiche se hanno la stessa velocità di processamento
  uniformi se hanno velocità diverse ma costanti ed indipendenti dall’operazione
  incorrelate se le velocità dipendono dall’operazione da effettuare

## Slide 2
Caratteristiche principali
Problemi di scheduling
Tempo di esecuzione (processing time) pkj
è il tempo che occorre alla macchina k per eseguire il task j
  macchine identiche pkj = pj
  macchine uniformi pkj = pj/vk dove pj = mink(pkj)
Parametri di un job
Peso o priorità wj
Tempo di rilascio (release time) rj
è l’istante a partire dal quale l’operazione j è pronta per essere eseguita.
Tempo di completamento (completition time) Cj
è l’istante in cui termina l’esecuzione del job j
Tempo di flusso (flow time) Fj = Cj - rj

## Slide 3
Caratteristiche principali
Problemi di scheduling
Parametri di un job
Tempo di scadenza (due date) dj
Ritardo (lateness) Lj = Cj – dj
se Lj > 0 il job è stato completato in ritardo rispetto alla sua scadenza, se Lj < 0 il job è stato completato in anticipo
Tardiness Dj = max (Lj, 0)
tiene conto solo dei ritardi rispetto alla scadenza del job
Tempo di setup sij
è il tempo necessario per passare, su una determinata macchina, dalla lavorazione del job i alla lavorazione del job j

## Slide 4
Soluzione di un problema di scheduling
Problemi di scheduling
Risolvere un problema di scheduling significa determinare la tempificazione delle operazioni (task) su ogni macchina nel rispettando i seguenti vincoli:
Ogni macchina deve effettuare al più una operazione per volta
Ogni task deve essere eseguito da una macchina
Tutti i task devono essere eseguiti nel rispetto dei vincoli tecnologici e di disponibilità di risorse
Vincoli tecnologici
Scheduling preemptive: i singoli task possono essere interrotti per essere ripresi in tempi successivi
Scheduling non preemptive: i singoli task non possono essere interrotti per essereripresi in tempi successivi
Vincoli di precedenza tra i task

## Slide 5
Soluzione di un problema di scheduling
Problemi di scheduling
Una soluzione di un problema di scheduling può essere rappresentata mediante un diagramma di Gantt:
Sull’asse delle ascisse si riporta la scala dei tempi
L’asse delle ordinate viene suddiviso in base al numero di macchine da considerare
Ogni task è raffigurato da un rettangolo la cui base è pari al tempo di processamento
j
pj
rj
dj
Fj
j
rj
dj
Cj
Cj

## Slide 6
Caratteristiche principali del sistema
Problemi di scheduling
Esiste una grande varietà di architetture del sistema produttivo o di servizio, le più comuni sono:
Macchina singola: è il caso più semplice, in cui i job richiedono la stessa risorsa per essere eseguiti. Ciascun job è costituito da un singolo task.
Flow shop: il sistema è costituito da m macchine disposte in serie, ciascun job deve essere eseguito da ciascuna delle m macchine successivamente. Se l’ordine in cui i job vengono eseguiti è sempre lo stesso su tutte le macchine (non possono sorpassarsi) si parla di permutation flow shop
Job shop: il sistema è costituito da m macchine ma ciascun job ha un proprio ordine con cui visitarle.

## Slide 7
Notazione a tre campi
Problemi di scheduling
Per definire un problema di scheduling è necessario specificare una terna di informazioni α|β|γ:
α fornisce informazioni sul processo (numero e tipo di macchine)
β fornisce informazioni relative ai vincoli
γ descrive la funzione obiettivo
Esempi
indica un problema di scheduling dinamico su macchine parallele con possibilità di interruzioni in cui si vuole minimizzare la somma dei tempi di flusso
indica un flow shop a due macchine con l’obiettivo di minimizzare il makespan

## Slide 8
Notazione a tre campi
Problemi di scheduling
Codice | Problema
1 | Macchina singola
P | Macchine parallele
R | Macchine incorrelate
Fm | Flow shop su m macchine
Jm | Job shop su m macchine
Codici per la descrizione dei problemi α
Codice | Vincoli
rj | Scheduling dinamico
sj | Presenza di tempi di setup
Prec | Vincoli di precedenza
Preemptive | Possibilità di schedulazione con interruzione
Codici per la descrizione dei vincoli β

## Slide 9
Notazione a tre campi
Problemi di scheduling
Espressione | Obiettivo
Cmax | Tempo di completamento (makespan)
ΣwiCi | Somma pesata dei tempi di completamento
ΣwiFi | Somma pesata dei tempi di flusso
ΣwiLi | Somma pesata dei ritardi
ΣwiDi | Somma pesata delle tardiness
Lmax | Ritardo massimo
Dmax | Massima tardiness
Σwiδ(Li) | Numero pesato di operazioni in ritardo
Codici per la descrizione dei problemi γ

## Slide 10
Macchina singola
Problemi di scheduling
Se non vi sono release date, è possibile considerare scheduling in cui la macchina è sempre attiva. Data una sequenza σ di job, uno schedule S si ottiene semplicemente eseguendo i job nell’ordine della sequenza
Somma pesata dei tempi di completamento
Ad ogni job sono associate due quantità: il tempo di processamento pj e il peso wj
si ordinano i job per valori non decrescenti del rapporto pj/wj
Per definire la sequenza si può utilizzare la regola WSPT (Weighted Shortest Processing Time)
la sequenza ottima coincide con l’ordine della lista così ottenuta
Se wj = 1 si processano i job in ordine non decrescente della loro durata (SPT)

## Slide 11
Macchina singola
Problemi di scheduling
Funzione obiettivo regolare e vincoli di precedenza
Per esempio Lmax è un caso particolare di funzione regolare
Sia Gp il grafo aciclico che rappresenta i vincoli di precedenza tra i vari job
L’ultimo job sarà completato all’istante
L’ultimo job sarà corrispondente a un nodo j di Gp senza archi uscenti cui corrisponde il valore più piccolo di γj(Cj)
si cancella j da Gp e si individua il nuovo ultimo nodo
si procede in maniera iterativa fino a definire il primo nodo della sequenza

## Slide 12
Macchina singola
Problemi di scheduling

## Slide 13
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness
L’algoritmo di Lowler semplicemente richiede di sequenziare i job in ordine non decrescente della data di consegna: regola EDD (Earliest Due Date)
Massima Lateness con relese date e possibilità di interruzioni
Ad ogni istante t deve essere in esecuzione il job già rilasciato e con due date più bassa tra quelli non ancora processati (regola PEDD, Preemptive Earliest Due Date)
Il problema di scheduling dinamico e preemptive in cui si vuole minimizzare la massima lateness è risolto all’ottimo dalla regola PEDD

## Slide 14
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date
Questo problema appartiene alla classe dei problemi NP-completi per i quali non esistono algoritmi polinomiali in grado di restituire la soluzione esatta
E’ possibile risolverlo con algoritmo di tipo Branch and Bound in cui:
Il generico nodo dell’albero di enumerazione conterrà una sequenza parziale Sh che specifica una possibile scelta ed un ordinamento dei primi h job della soluzione
A partire da un nodo padre Sh si possono generare n-h nodi figli ciascuno ottenuto aggiungendo alla sequenza Sh uno dei restanti job
Per ottenere un lower bound di un nodo, su può considerare il problema restante di n-h job e risolvere il problema rilassando i vincoli di non interrompibilità

## Slide 15
Macchina singola
Problemi di scheduling
Cancellazione di un nodo dell’albero di enumerazione
Massima Lateness con relese date, brach and bound
Supponiamo che ad un nodo sia associata una sequenza parziale Sh dei primi h job
Siano j e k due job non appartenenti alla sequenza parziale Sh e tali che:
Dai nodi figli del nodo corrente si può eliminare il nodo corrispondente alla sottosequenza (Sh,j) perché dominato dal nodo (Sh,k)

## Slide 16
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Calcolo del lower bound iniziale
Si rilassano i vincoli di non interrompibilità dei job e si risolve il problema
Applicando la regola PEDD è possibile costruire la soluzione ottima:
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1

## Slide 17
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Calcolo del lower bound iniziale
Si rilassano i vincoli di non interrompibilità dei job e si risolve il problema
Applicando la regola PEDD la soluzione ottima è:
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J3

## Slide 18
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Calcolo del lower bound iniziale
Si rilassano i vincoli di non interrompibilità dei job e si risolve il problema
Applicando la regola PEDD la soluzione ottima è:
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J3
J4

## Slide 19
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Calcolo del lower bound iniziale
Si rilassano i vincoli di non interrompibilità dei job e si risolve il problema
Applicando la regola PEDD la soluzione ottima è:
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J3
J4
J3

## Slide 20
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Calcolo del lower bound iniziale
Si rilassano i vincoli di non interrompibilità dei job e si risolve il problema
Applicando la regola PEDD la soluzione ottima è:
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J3
J4
J3
J2
LMAX

## Slide 21
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Albero di enumerazione
{ }
{ 1 }
{ 2 }
{ 3 }
{ 4 }
LB = 5

## Slide 22
Lower bound del nodo Sh = { 1 }
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J3
J4
J3
J2
LMAX
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10

## Slide 23
Lower bound del nodo Sh = { 2 }
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J4
J3
J2
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
J1
LMAX
18

## Slide 24
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Albero di enumerazione
{ }
{ 1 }
{ 2 }
{ 3 }
{ 4 }
LB = 5
LB = 5
LB = 7
{ 1,2 }
{ 1,3 }
{ 1,4 }

## Slide 25
Lower bound del nodo Sh = { 1, 2 }
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J4
J3
J2
LMAX
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10

## Slide 26
Lower bound del nodo Sh = { 1, 3 }
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
11
12
13
14
15
16
17
J1
J4
J3
J2
LMAX
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Soluzione ottima (anche il lower bound iniziale era 5)

## Slide 27
Macchina singola
Problemi di scheduling
Massima Lateness con relese date, esempio
j | pj | rj | dj
1 | 4 | 0 | 11
2 | 2 | 1 | 12
3 | 6 | 3 | 11
4 | 5 | 5 | 10
Albero di enumerazione
{ }
{ 1 }
{ 2 }
{ 3 }
{ 4 }
LB = 5
LB = 5
LB = 7
{ 1,2 }
{ 1,3 }
{ 1,4 }
LB = 6 = UB
OPT = 5